## Slide 1
캡스톤 디자인 논문 발표
부천대학교
팀장 : 박세광
팀원 : 추병천,이지훈,강세혁,김성우,박명원

## Slide 2
목차
Title One
개요
Title One
서론
Title One
본론
Title One
결론

## Slide 3
개요
본 작품은 특정 환경 (중장비, 선박, 항공 우주 등)에서 보다 편안한 활동과 작업 환경 개선으로
작업의 효율과 높은 안정성을 제공하기 위해 만들어졌다. 자동으로 수평 제어가 가능하게
제작이 되어 별도의 조작없이 자동으로 수평을 조절 할 수 있게끔 제작이 되었다. 본 작품을 통해 특정 환경에서의 활동과 작업들이 좀 더 편리하고 안정성 있는 환경으로 변화하였으면 한다.
Title One
작업 환경 개선
Title Two
효율성
Title Three
안정성
Title Four
편안한 활동

## Slide 4
작품 진행 단계
6단계
시운전 및 작품완성
5단계
하드웨어 조립 및 소프트웨어코딩
4단계
제작을 위한 부품구매와 가공
1단계
아이디어 구상 및 정립
2단계
작품에 대한 간단한 스케치 및 참고 자료조사
3단계
작품에 대한 구동원리 이해를 위한 프로토 타입 제작
서론

## Slide 5
개념설계
삼상 교류 모터 3개와 감속기 3개를 기반으로 이번터를 통한 수동 조작 및 코딩을 통해 자동수평조절을 가능하도록 요구 사양을 정하였다.
keyword
회로도
RS-485
PID 제어
칼만필터
MPU6050
keyword
모델링
베어링
감속기
모터
인버터
본론

## Slide 6
DOF_자유도 핵심기능
01
작품과 같이 움직이는 기계장치에는 '자유도'라는것이 존재한다.
02
자유도_DOF(Degees of Freedom)이라고 하는것은 해당 기계가 얼마나 자유롭게 움직일수 있냐에 따라 달라지게 하는데, 보통 축의 개수,
축의 방향 또는 모터의 개수에 따라 달라진다.
03
밸런싱 체어와 같은 경우는 '롤 Roll'과 '피치 Pitch' 그리고 상하로 움직일 수 있기 때문에 3자유도 (3DOF)를 갖게 된다.

## Slide 7
칼만 필터
칼만 필터는 재귀적으로 동작한다. 즉, 칼만필터는 바로 이전 시간에 추정한 값을 토대로 해서 현재의 값을 추정하며,바로 이전 시간 외의 측정값이나 추정값은 사용하지 않는다.
01
각 추정 계산은 두단계로 이루어진다. 첫 단계에서는 이전 시간에 추정된 상태에 대해, 그 상태에서 사용자가 입력을 가했을 때 예상되는 측정값을 계산한다. 이 단계는 예측 단계라고 부른다.
02
앞서 예측된 측정값과 실제 측정값을 토대로 현재의 상태를 추정한다. 이 단계는 보정단계라고 부른다.
03
시스템에 따라서 보정단계가 가끔씩 일어날 수도 있다. 이때에는 보정단계가 수행된다.
보정 단계에서는 앞 단계의 예측 값과 실제 측정값 간의 오차를 이용해 이전에 얻은값을 귀납적으로 수정한다.
모델이 정확하고, Xo|o와 Po|o의 값이 정확하게 초기 상태값의 몫을 반영한다면, 다음 불변량은 보존된다.

## Slide 8
PID제어
비례 - 적분 - 미분
제어기 (Proportional - Integral - Differential controller) 또는
PID 제어 (PID control)는 실제 응용분야에서 가장 많이 사용되는 대표적인 형태의 제어기법이다.
01
표준적인 형태의 PID 제어기는 아래의 식과 같이 세개의 항을 더하여 제어값(MV : Manipulated Variable)을 계산하도록 구성이 되어있다.
이 항들은 각각 오차값, 오차값의 적분(integral), 오차값의 미분(derivative)에 비례하기 때문에 비례-적분-미분 제어기라는 명칭을 갖는다.
이 세개의 항들의 직관적인 의미는 다음과 같다.
-비례항 : 현재의 상태에서의 오차값의 크기에 비례한 제어작용을 한다.
-적분항 : 정상상태(steady-state)오차를 없애는 작용을 한다.
-미분항 : 출력값의 급격한 변화에 제동을 걸어 오버슛을 줄이고 안정성을 향상 시킨다.
02
PID 제어기는 위와 같은 표준식의 형태로 사용하기도 하지만, 경우에 따라서는 약간 변형된 형태로 사용하는 경도 많다. 예를 들어, 비례항만 가지거나, 혹은
비례 - 적분 - 미분항만을 가진 제어기의 형태로 단순화하여 사용하기도 하는데 이때는 각각P, PI, PD제어기라 불린다.
03
PID의 일반적인 구조

## Slide 9
기구 설계
우선 각 파이프로 정삼각형 식의 하판을 설계 및 제작하였다. 결합된 모터와 감속기는
하판에 고정하였고,모터와 상판을 연결하기 위해설계된 날개를 연결 후 상판을 결합하여
X,Y,Z의 원활한 동작을 수행하게끔 설계하였다.
01
솔리드 웍스를 통하여 필요한 부품들을 제작 하였습니다.
02
오토캐드를 이용하여 부품들을 제작하였습니다.
03
완성 된 부품들을 모두 결합하여 제품을 완성시켰습니다.

## Slide 10
제어부
밸런싱을 하기 위해서 필요한 핵심적인 부품인 IMU이다. 3축에 대해서 각가속도 및 가속도 값을 알 수 있는 센서이며 해당센서를 통해 현재의 x축, y축의 각도를 추정할 수 있다.
01
MPU6050 Sensor
아두이노 자체에 통신 모듈이 없기 때문에 인버터와 통신하기 위해
RS485모듈을 사용하였다.
02
MAX 485 To TTL
주파수를 바꾸어 모터의 회전속도를 조절하고, DC전압을 AC로 변환하기위해 IG5A 인버터를 사용하였다.
03
LS IG5A-1 인버터

## Slide 11
교육 과정
1~2주차
수평 조절 의자 기구설계
교류모터 제어 프로그래밍 및 디버깅
3~4주차
수평 조절의자 기구제작
5~7주차
8주차
중간평가(수평 조절 의자 조립 및 동작 시험)
시운전 및 완성
9~10주차
수평 조절 의자 수평 테스트(현장 실습)
11~12주차

## Slide 12
결론
앞서 말한 요약 내용과 같이 특정 환경 ( 중장비, 선박, 항공 우주 등)에서 보다 편안한
활동과 작업 환경 개선으로작업의 효율과 높은 안정성을 제공하기 위해 만들어졌다.
아두이노 RS485통신 테스트를 위해 Docklight를 활용하여 인버터 통신을 사전에
테스트 하였고 모터에 사용된 감속기는 비규격을 사용하여 60:1을 사용하였다.
인버터를 통해 모터를 제어하는데 있어서 원활한 제어가 어려워서 RS485 통신을
이용하여 모터를 제어하였다. 본 작품을 통해 특정 환경에서의 활동과 작업들이
좀 더 편리하고 안정성 있는 환경으로 변화 하였으면 한다.

## Slide 13
THANK YOU!